## Slide 1
Литосфера
- (от греч. lithos – камень) – верхняя твердая оболочка Земли, ограниченная сверху атмосферой и гидросферой, а снизу – астеносферой (слоем пониженной твердости, прочности и вязкости, расположенным в верхней мантии Земли). Мощность литосферы колеблется в пределах 50–200 км. Процесс преобразования литосферы живыми организмами, начавшийся около 450 млн лет назад, привел к образованию почвы, ее мощность достигает 2–3 м.
Ядро земли – наиболее плотная центральная часть (геосфера) земли. его плотность составляет от 9400 кг/м3 в периферической области до 17 200 кг/м3 (в два с лишним раза выше, чем у железа); давление достигает (1,4–3,5 млн атм.), температура 2000–5000 °С.
Предполагают, что по хими-
ческому составу вещество
ядра сходно с веществом
мантии земли, но находится
в металлическом состоянии

## Slide 2
Состав литосферы
2
Наиболее распространенными химическими элементами в земной
коре являются: кислород, кремний, алюминий, железо, калий, натрий,
кальций и магний

## Slide 3
Строение литосферы
А) Почва – это сложное плодородное тело, которое образовалось в течении тысячелетий под воздействием смеси минеральных веществ, получаемых при разрушении горных пород и органических веществ, получаемых из растительных и животных организмов
Б) Земная кора – это твердая часть литосферы, толщиной от 5 км (под океаном) до 75 км (под материком).
В материковой земной коре различают 3 слоя: осадочный (0-20 км), гранитный (10-40 км), базальтовый (10-70 км).
В океанической: осадочный (несколько сотен метров) и базальтовый (около 5 км).
В) Мантия земли – это геосфера, окружающая ядро земли. Составляет 83% объема земли и около 2/3 ее массы. Простирается от земной коры до глубины 2900 км.
Состоит из 3 слоев: первые два образуют верхнюю мантию, толщиной 850-900 км; третий – нижняя мантия, толщиной 2000 км.
Верхний слой верхней мантии твердый и вместе с земной корой образует литосферу. Два других слоя содержат текучее вещество.
Г) Земное ядро. Радиус 3,5 тыс. км. Делится на внешнее ядро и субядро (1,3 тыс. км)

## Slide 4
Источники (причины) загрязнение литосферы
- Жилые дома и коммунально-бытовые предприятия. В составе загрязняющих веществ этой категории источников преобладают бытовой мусор, пищевые отходы, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода и т.п. Все это собирается и вывозится на свалки. Для крупных городов сбор и уничтожение бытового мусора на свалках превратили в трудноразрешимую проблему. Простое сжигание мусора на городских свалках сопровождается выделением ядовитых веществ.
- Промышленные предприятия. В твердых и жидких промышленных отходах постоянно присутствуют вещества, способные оказывать токсическое воздействие на живые организмы и растения. Например, в отходах металлургической промышленности обычно присутствуют соли тяжелых металлов. Машиностроительная промышленность выбрасывает в окружающую природную среду цианиды, соединения мышьяка, бериллия; при производстве пластмасс и искусственных волокон образуются отходы, содержащие фенол, бензол, стирол; при производстве синтетических каучуков в почву попадают отходы катализаторов, некондиционные полимерные сгустки; при производстве резиновых изделий в окружающую среду поступают пылевидные ингредиенты, сажа, которые оседают на почву и растения.

## Slide 5
- Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды, оксид углерода, сажа и другие вещества, оседающие на поверхность земли или поглощаемые растениями.
- Сельское хозяйство. Загрязнение почвы пестицидами Загрязнение почвы в сельском хозяйстве происходит вследствие внесения огромных количеств минеральных удобрений и ядохимикатов. Известно, что в составе некоторых ядохимикатов содержится ртуть. Почва загрязняется также при использовании в сельском хозяйстве пестицидов (химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов и тп). Известно, что нормальный рост растений определяется различными физическими, химическими и биологическими процессами, которые протекают в почве. При попадании в почву пестициды могут быть включены в эти процессы с их накоплением в растениях. Кроме того, они сохраняют устойчивость в почве длительное время, что также обуславливает их накопление в пищевых цепях.
- Захоронение радиоактивных отходов. В процессе ядерной реакции на атомных электростанциях лишь 0,5-1,5% ядерного топлива превращается в тепловую энергию, а остальная часть(98,5-99,5%) выгружается из атомных реакторов в виде отходов. Эти отходы представляют собой радиоактивные продукты расщепления урана - плутоний, цезий, стронций и другие.

## Slide 6: Опустынивание земель
Один из самых глобальных и быстротечных процессов современности - расширение опустынивания, падение и, в самых крайних случаях, полное уничтожение биологического потенциала земли, что приводит к условиям, аналогичным условиям естественной пустыни.

## Slide 7
Опустынивание или дезертификация — деградация земель, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами. Термин «климатическое опустынивание» был предложен в 1940-х годах французским исследователем Обервилем. Понятие «земля» в данном случае означает биопродуктивную систему, состоящую из почвы, воды, растительности, прочей биомассы, а также экологические и гидрологические процессы внутри системы.
Опустынивание относится к труднокомпенсируемым последствиям климатических изменений, так как на восстановление одного условного сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в аридной зоне в среднем от 70 до 150 лет.
Деградация земель — снижение или потеря биологической и экономической продуктивности пахотных земель или пастбищ в результате землепользования. Характеризуется изменением функций почв, количественному и качественному ухудшению их состава и свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель, увяданием растительности, снижением связанности почвы, в результате чего становится возможной быстрая ветровая эрозия.

## Slide 8: Основные факторы и причины развития опустынивания

## Slide 9
Наиболее известными причинами опустынивания являются чрезмерный выпас, перенаселенность, вырубка леса и лесные пожары.
Для людей деградация земель означает очень низкую продуктивность, а иногда и гибель урожаев. Биомасса пастбищ снижается, и остается меньше корма для скота, что приводит к снижению доходов и запасов продовольствия для людей. Увеличиваются расстояния, затрачиваемое для доставки топлива и воды. Истощение растительного покрова приводит к водной и ветровой эрозии и загрязнению воздуха. Качество воды падает в связи с загрязнением и седиментацией (осаждением). Все эти факторы несут прямую или косвенную угрозу здоровью людей.
Деградация земель приводит к ужасным последствиям не только на местном, но и на глобальном уровне. Производительность снижается со скоростью 10 млрд. гектаров в год, при этом население планеты ежегодно растет на 1,67%. Это представляет собой серьезную угрозу продовольственной безопасности на планете.

## Slide 10: Масштабы деградации земель и причины ее возникновения

## Slide 11: Основные типы деградации почв и земель:
1) Технологическая (эксплуатационная) деградация - ухудшение свойств почв, их физического состояния и агрономических характеристик, которое происходит в результате эксплуатационных нагрузок при всех видах землепользования. К ним относятся:
нарушение земель,
физическая деградация,
агроистощение;
2) Эрозия - разрушение почвенного покрова под действием поверхностного стока и ветра с последующим перемещением и переотложением почвенного материала. Эрозия бывает:
водная,
ветровая;
3) засоление – процесс накопления водорастворимых
солей, включая и накопление в почвенном поглощающем комплексе
ионов натрия и магния
4) заболачивание.

## Slide 12: Проблемы сохранения биологического разнообразия Земли
Биологическое разнообразие (биоразнообразие) — это разнообразие всего живого на Земле — от генов до экосистем. В его основе лежит видовое разнообразие. Оно включает миллионы видов животных, растений, микроорганизмов, живущих на нашей планете. Однако биоразнообразие охватывает и всю совокупность природных экосистем, которые слагаются этими видами. Таким образом, под биоразнообразием следует понимать разнообразие организмов и их природных сочетаний. На основе биоразнообразия создается структурная и функциональная организация биосферы и составляющих ее экосистем, которая определяет их стабильность и устойчивость к внешним воздействиям.

## Slide 13
Причины потери биоразнообразия: От роста населения до вырубки леса, наша деятельность угрожает существованию других видов, с которыми мы делим эту Землю. Преобладающими причинами потери биоразнообразия и деградации биологических ресурсов являются широкомасштабная вырубка и сжигание лесов, разрушение коралловых рифов, неконтролируемое рыболовство, чрезмерное уничтожение растений и животных, незаконная торговля видами дикой фауны и флоры, использование пестицидов, осушение болот, загрязнение воздуха, использование уголков нетронутой природы под сельскохозяйственные нужды и строительство городов.
Из-за деятельности человека уже активно деградируют 75 % суши, 40 % Мирового океана и 50 % речных вод. Начиная с XVI века, вымерло не менее 680 видов позвоночных. Согласно средним оценкам по всем группам растений и животных вымиранию сейчас угрожает 25 % видов. Под угрозой находятся более 40 % амфибий, 33 % рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. Вымирание угрожает 10 % видов насекомых, а если тенденция сохранится, к концу века на Земле их вообще может не остаться, что коренным образом изменит всю биосферу планеты.

## Slide 15
Основные причины необходимости сохранения генетического разнообразия.
Все виды имеют право на существование. Это положение записано во «Всемирной хартии природы», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 г. (Содержит положения, устанавливающие, что основные природные процессы должны сохраняться на относительно неизменном уровне, а всем формам жизни должна быть обеспечена возможность существования). Снижение видового и генетического разнообразия подрывает дальнейшее совершенствование форм жизни на Земле. Экономическая целесообразность сохранения биоразнообразия обусловлена использованием дикой биоты для удовлетворения различных потребностей общества в сфере промышленности, сельского хозяйства, рекреации, науки и образования: для селекции домашних растений и животных, генетического резервуара, необходимого для обновления и поддержания устойчивости сортов, изготовления лекарств, а также для обеспечения населения продовольствием, топливом, энергией, древесиной и т. д.
Имеется много способов защиты биологического разнообразия. На уровне видов выделяются два основных стратегических направления: в месте и вне места обитания. Охрана биоразнообразия на уровне видов – дорогой и трудоемкий путь, возможный только для избранных видов, но недостижимый для охраны всего богатства жизни на Земле. Наиболее эффективный и относительно экономичный способ охраны биологического разнообразия на экосистемном уровне – охраняемые природные территории.

## Slide 16: Вырубка лесов
Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой во многих частях земного шара, поскольку влияет на их экологические, климатические и социально-экономические характеристики и снижает качество жизни. Обезлесение приводит к снижению биоразнообразия, запасов древесины, в том числе для промышленного использования, а также к усилению парникового эффекта из-за снижения объёмов фотосинтеза.

## Slide 17
Скорость обезлесения сильно зависит от региона. В настоящее время скорость вырубки лесов наиболее высока (и увеличивается) в развивающихся государствах, расположенных в тропиках. В 1980-х годах тропические леса потеряли 9,2 млн га, а в последнее десятилетие XX века — 8,6 млн га.
К примеру в Нигерии за период с 1900 по 2005 год был уничтожен 81 % древних лесов. В Центральной Америке с 1950 года 2/3 площади тропического леса было превращено в пастбища. Половина бразильского штата Рондония (площадь 243 тыс. км²) в последние годы подверглась обезлесению. Большие площади тропических лесов потеряли такие страны как Мексика, Индия, Филиппины, Индонезия, Таиланд, Мьянма, Малайзия, Бангладеш, Китай, Шри-Ланка, Лаос, Конго, Либерия, Гвинея.
В России за период с 2000 по 2013 год площадь лесных массивов сократилась на 20,3 млн га (первое место в мире). Общие потери диких лесов с 2000 по 2013 год во всем мире составили 7,2% (91,9 млн га) .

## Slide 18: Истощение полезных ископаемых
Истощение природных ресурсов – выработка ископаемых до степени нерентабельности дальнейшей разработки.
Ежегодно из недр земли извлекается более 100 млрд т различного минерального сырья и топлива. Это руды черных и цветных металлов, уголь, нефть, газ, строительные материалы, горнохимическое сырье.
Сам термин «полезные ископаемые» обнаруживает сегодня свою неудачность, поскольку число «бесполезных ископаемых», т. Е. Не используемых человечеством, стало резко сокращаться, и с учетом перспективы совершенствования технологии и развития малоотходных циклов в промышленности понятие «полезные ископаемые» фактически распространяется теперь на всю литосферу.
Наиболее доступные месторождения ископаемых быстро истощаются. Так, интенсивная разработка месторождений железной руды привела к истощению многих залежей не только старого, но и нового света. Оскудели запасы этой руды на урале, в лотарингии (франция), у великих американских озер. Заметно обеднели ресурсы медных руд в замбии и заире. А тихоокеанское государство науру, некогда славившееся колоссальными запасами фосфоритов, уже практически лишилось их.

## Slide 19
Пути решения глобальных экологических проблем:
Во-первых, экологизация производства: природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, в идеале -создание безотходных технологий замкнутого цикла.
Во-вторых, разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно - энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее значение.
В-третьих, поиск новых, эффективных, безопасных и максимально безвредных для природы источников энергии, включая космическую.
В-четвертых, объединения усилий всех стран для спасения природы.
В-пятых, формирование в обществе экологического сознания.

## Slide 20
Байкальский ЦБК
Строительство Байкальского целлюлозного завода (впоследствии получившего название «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат») началось 17 апреля 1961 года одновременно с основанием посёлка строителей.
ОАО "Байкальский ЦБК" расположен на южном побережье оз. Байкал в Слюдянском районе Иркутской области, в 150 км от г. Иркутска и в 1,5 км восточнее жилой застройки г. Байкальска. Промышленная зона ОАО "Байкальский ЦБК" занимает площадь 748,4 га.
Закрыт "БЦБК" 25 декабря 2013 года.

## Slide 21
Общая площадь карт ОАО «БЦБК» составляет более 150 га. Отходы объемом около 8 млн. м3 складированы в картах накопителях, имеющих многослойную гидроизоляцию из природных и синтетических материалов, предотвращающих дренаж, с сейсмоустойчивостью в 9 баллов. Карты-накопителя расположены на двух промплощадках – Солзанская и Бабхинская.
Карта №5

## Slide 22
Карта № 7

## Slide 23
ООО «Усольехимпром» являлось производством, производившим хлор и каустическую соду по двум технологиям – путем электролиза водного раствора хлорида натрия на электролизерах с диафрагмой и с ртутным катодом. В настоящее время цех ртутного электролиза не функционирует, производство приостановило свое действие 22 сентября 1998 г.
В настоящее время цех является полуразрушенным и аварийно опасным. На полах корпуса и вокруг него навален шлам и строительный мусор.

## Slide 24
Резервуары и потоки | ООО «Усольехимпром» (тонн)
Суммарный расход (по отчетности) | 1658
Механические потери металла | 559
Стоки (в р. Ангару) | 25,1
В атмосферу | 79,2
В шламонакопители (сульфид ртути) | 620
Подсчитанные запасы в рыхлых отложениях участка цеха ртутного электролиза | 345
Подземный сток (в р. Ангару) | 3,33
Суммарное поступление в систему Братского водохранилища | ≈76
Суммарное поступление в окружающую среду | 1327
Оценка поступления ртути (тонны) в окружающую среду от ООО «Усольехимпром» на 2000 год

## Slide 25
Загрязнение почв и грунтов исследуемой промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» ртутью обусловлено рядом причин:
механическими потерями вблизи цеха ртутного электролиза при демонтаже оборудования;
переносом поверхностными водами и стоками неработающей системы ливневой канализации в районе корпуса цеха ртутного электролиза;
свалками недемеркуризированных металлоконструкций в восточной части промплощадки;
механическими потерями металлической ртути и загрязненного ею шлама на участке хранения контейнеров, подготовленных для отправки на переработку;
аварийными ситуациями на трубопроводах системы промышленно-ливневой канализации;
переносом на колесах автотранспорта, а также дефляцией и осаждением из загрязненного воздуха.

## Slide 26: вскрытые бункеры цеха рафинации
Общий объем строительного мусора IV класса опасности – 6,3 тыс. м3, III класса опасности – 311 м3 . Общий объем демонтированных конструкций составил 6,6 тыс. м3.
Работы по обезвреживанию отходов АМЗ
Оросительные установки «Роса» (обезвреживание отходов)
Обезвреженные огарки
Общий вид работ по обезвреживанию отходов на промплощадке АМЗ
Обработка строительного мусора ПАВ
Демонтаж вспомогательного цеха, выемка фундамента в 2,5 м.
Демонтаж здания основного цеха, высота 17 м
Промплощадка АМЗ МО «город Свирск», площадь 13 га
Количество отходов промплощадки АМЗ:
Мышьяксодержащие огарки – 156,905 тыс.т., (содержание мышьяка около 1,1%);
Строительные конструкции , загрязненные мышьяком – 16,5 тыс. т.;
Загрязненный мышьяком почвогрунт – 47,95 тыс. т (средняя концентрация
мышьяка 1 г/кг).

## Slide 27
Рекультивация промплощадки АМЗ, 2012-2013 гг.
Выемка загрязненного почвогрунта
Планирование территории
Захоронение обезвреженных отходов промплощадки АМЗ
Полигон Северный 5
Устройство котлована на площадке Северный 5

## Slide 28: Космическая съемка места расположения бывшей промлощадки мышьяковистого завода в поселке Вершино-Дарасунский: - условные границы бывшей промплощадки; - строения ООО «Урюмкан», 1–обозначение и нумерация мест пробоотбора
Приемный бункер кулера после возгонки триоксида мышьяка
Максимальное содержание мышьяка в почве 79885 ПДК (2 мг/кг).
Отвалы мышьяксодержащих огарков

## Slide 29
Площадь зоны с превышением ПДК по мышьяку более чем в 5000 составляет около 9 га.